| № п./п. | Наименование оборудования, технические характеристики | Количество, параметры |
| --- | --- | --- |
| Общие требования |
| 1.1 |  | Регистрационное удостоверение Минздрава России | наличие |
| 1.2 |  | Декларация соответствия | наличие |
| 1.3 |  | Инструкция по эксплуатации на русском языке | наличие |
| 1.4 |  | Обеспечение гарантийного ремонта, не менее | мес |
| Описание |
| 2.1 |  | Набор для остеотомии и закрытого синус-лифтинга в составе: | наличие |
| 2.2 |  | Выпуклый прямой пробник глубины | 4-5 шт разного диаметра |
| 2.3 |  | Вогнутый прямой пробник глубины | 4-5 шт разного диаметра |
| 2.4 |  | Выпуклый изогнутый пробник глубины | 4-5 шт разного диаметра |
| 2.5 |  | Вогнутый изогнутый пробник глубины | 4-5 шт разного диаметра |
| 2.5 |  | Маркировка глубины погружения | От 2 мм до 18 |
| 2.6 |  | Диаметр пробника наименьшего размера | Апикальная часть: 1,9-2,1мм Цилиндрическая часть: 2,7-2,9мм Средняя часть: 2,4-2,5мм |
| 2.7 |  | Диаметр пробника наибольшего размера | Апикальная часть: 3,4-3,6мм Цилиндрическая часть: 4,4-4,6мм Средняя часть: 4,0-4,2мм |
| 2.8 |  | Держатель – ручка с возможностью замены пробников глубины и с замковым креплением | Наличие |
| 2.9 |  | Корпус из алюминия, покрытый хромом. | наличие |
| 2.10 |  | Термодезинфекция | 93º С, 10 мин |