Средства «Magnolia» по уходу за аспирационными системами.

Puli-jet Plus New (продукт)– Дезинфицирующее  средство для промывки, очистки и санитарно - гигиенической обработки аспирационной системы.

Применение: Одиночные  и централизованные аспирационные системы (зона обработки).

Когда использовать:  После использования слюноотсоса и пылесоса в середине и конце рабочего дня.(назначение)

Как использовать: (способ применения)

- Для промывки и дезинфекции: подготовить 0,8% раствор (20 мл концентрата на 2,5 литра) в горячей воде (≈ 50 Сº).

- Для промывки: подготовить 0,4% раствор (20 мл концентрата на 5 литров) в горячей воде (≈ 50 Сº).

- Засасывать при помощи устройства для промывки шлангов Pulse Cleaner или использовать обыкновенное ведро, обеспечив прерывистое всасывание (необходимо для наилучшего эффекта промывки).

Дать действовать в течение ночи или не менее 1 часа.

(Замечания) Из 1-го литра Puli-jet Plus получается 250 литров 0,4%-го санационного (промывочного) раствора и 125 литров 0,8%-го дезинфекционного раствора.

(Спектр действия)

- Очистка

- Дезинфекция: бактерии, грибки, туберкулёзные возбудители, вирусы (в т.ч. ВИЧ и гепатит).

Характеристики (замечания): Не содержит фенол, не оставляет пятен, неагрессивен к пластику, имеет приятный цитрусовый аромат.

Предосторожности:  (замечания) Используйте резиновые перчатки для изготовления раствора.

Упаковка: Ёмкость 1 л.

Puli-Jet Classic - Антибактериальное средство для промывки и и санитарно - гигиенической обработки аспирационной системы.

Применение (зона обработки) Одиночные  и централизованные аспирационные системы.

Когда использовать: (назначение) После использования слюноотсоса и пылесоса в середине рабочего дня, после хирургического вмешательства, для очистки и санационной промывки.

Как использовать: (способ применения)

Для очистки и санационной промывки: подготовить 5% раствор (100 мл концентрата на 2 литра) в горячей воде (≈ 50 Сº).

- Засасывать при помощи устройства для промывки шлангов Pulse Cleaner или использовать обыкновенное ведро, обеспечив прерывистое всасывание (необходимо для наилучшего эффекта промывки).

Из 1-го литра Puli-jet Classic получается 20 литров 5%-го промывочного раствора.

Спектр действия:

- Очистка

- Антибактериальное действие  (дать действовать в течение ночи или не менее 1 часа).

Предосторожности: (замечания) Используйте резиновые перчатки для изготовления раствора.

Упаковка: Ёмкость 5 л.

Противопенные таблетки Magnolia для бесперебойной работы аспирационных систем.

Применение: Одиночные  и централизованные аспирационные системы. В стоматологической практике часто используются пенообразующие вещества, а пена негативно влияет на работу аспирационной системы, так как большое содержание пены вызывает ложное срабатывание датчиков и преждевременное отключение аспирации.

Когда использовать (назначение):  Каждый день после промывки и дезинфекции аспирационной системы.

Как использовать: (способ применения) В конце каждого рабочего дня, после промывки поместить 1 или 2 таблетки в фильтр установки или аспиратора: во время работы жидкость самостоятельно растворит необходимое количество таблетки.

(Спектр действия: )1 таблетки хватает в среднем на полный рабочий день.

- Противопенное действие.

- Антибактериальное действие (обычные таблетки), дезинфекционное действие (дезинфекционные таблетки).

Предосторожности (замечания):

- Не удаляйте защитную плёнку: она растворяется в воде.

- Для маленьких фильтров: удалите защитную плёнку, затем разломите таблетку пополам по линии разреза. Используйте резиновые перчатки.

Упаковка: 50 таблеток.

# ООО «Стоматорг»

Адрес: 117485, Москва, ул. Профсоюзная, 88/20

Тел.: 642-64-31 (32)Факс 330-54-58